ООО «ПРЕСС»

03680, г. Киев, пр-т Победы, 49/2.

# Internet: www.pres.ua   Е-mail: info@pres.ua

ребристые

Радиаторы отопительные секционные

ТУУ 19125158.002-99

Плоские 1                                Плоские 2

Разных типоразмеров биметаллические производства ООО «Пресс». По дизайну и тепловым характеристикам не уступают зарубежным образцам. Предназначены для любых систем отопления жилых и производственных помещений (с рабочим давлением в системе до 18 атм). Испытаны и готовы к установке.

Не требуют специальной подготовки воды в отличие от других алюминиевых радиаторов.

Имеется сертификат соответствия № UA1.013.0064924-11 Патент №1744; патент №28425А.

Срок службы радиаторов – не менее 40 лет. Гарантия – 5 лет.

| Габариты 1-ой секции, высота × ширина × глубина, мм | Межосевое расстояние, мм | Тепловой поток, Вт | Масса, кг | Площадь поверхности, м2 | Объём воды, см3 | Стоимость 1-ой секции, грн. с НДС (В СБОРЕ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | без покраски | с эл/стат. напылением |
| Р е б р и с т ы е |
| 574 х 90 х 74 | 500 | 160 | 4,3 | 0,39 | 361 | 148-00 | 153-00 |
| 474 х 90 х 74 | 400 | 130 | 3,6 | 0,312 | 326 | 143-00 | 148-00 |
| 320 х 90 х 70 | 250 | 100 | 2,8 | 0,195 | 274 | 140-00 | 145-00 |
| П л о с к и е 1 |
| 568 х 74 х 94 | 500 | 160 | 3,20 | 0,415 | 355 | 140-00 | 145-00 |
| 468 х 74 х 94 | 400 | 139 | 2,77 | 0,33 | 320 | 138-00 | 143-00 |
| 368 х 74 х 94 | 300 | 117 | 2,58 | 0,25 | 283 | 135-00 | 139-00 |
| 320 х 74 х 94 | 250 | 101 | 2,38 | 0,21 | 265 | 134-00 | 138-00 |
| П л о с к и е 2 |
| 580 х 74 х 94 | 500 | 165 | 3,35 | 0,43 | 355 | 143-00 | 148-00 |
| 480 х 74 х 94 | 400 | 143 | 2,92 | 0,34 | 320 | 140-00 | 145-00 |
| 380 х 74 х 94 | 300 | 129 | 2,73 | 0,26 | 283 | 137-00 | 141-00 |
| Комплектующие материалы | Ед.изм. | Цена за единицу с НДС, грн. |
| Кронштейн | шт. | От 8-00 |
| Дюбель | шт. | 2-00 |
| Кран Маевского | шт. | 10-00 |
| Кран «американка» Ø - 1/2" | шт. | 60-00 |
| Кран «американка» Ø - 3/4" | шт. | 80-00 |
| Пробка в ассортименте | шт. | 9-00 |
| Прокладка | шт. | 1-50 |
| Стойка | шт. | 50-00 |

Завод «ПРЕСС»: ( (044) 456-13-93, 206-22-32 – Стол заказов (магазин); ( (044) 456-14-47, 456-69-07 – Отдел продаж; ( (044) 456-69-02 –Бухгалтерия Адрес стола заказов: г.Киев, ул. Гарматная, 1 (проходная завода), время работы: ПН-ПТ 930-1800; СБ, ВС 1000-1500